# Меры при неисправностях подогревателя

При появлении неисправности нужно проверить все предохранители и штекерные разъёмы подогревателя и устранить найденные дефекты.

Если индикатор работы на переключателе или таймере не загорается при включении подогревателя, проверить и в случае неисправности заменить предохранитель на 8 А (у DBW 2020 Sensoric, 12 В – на 16 А).

Если индикатор загорается, но примерно через 30 сек гаснет, проверить предохранитель 16 А (у DBW 2010/2012, а также у всех подогревателей "Sensoric" - 8 А) и в случае неисправности заменить его или вдавить кнопку ограничителя нагрева.

При перегреве устранить причину перегрева и затем:

восполнить охлаждающую жидкость до предписанного объема,

заменить температурный предохранитель на такой же (по цветовой маркировке),

ИЛИ вернуть кнопку ограничителя нагрева в прежнее положение.

Примечание: перед заменой температурного датчика или температурного предохранителя необходимо снять избыточное давление в системе охлаждения, открыв пробку радиатора.

Снять блокировку, произошедшую в результате возникновения неисправности, можно, выключив и снова включив отопитель.

Если эти меры не привели к устранению неисправностей, подогреватель необходимо предоставить на авторизованную сервисную станцию "Вебасто".

# Предварительная диагностика неисправностей

| Руководство по эксплуатации предпусковые жидкостные отопители-подогреватели DBW 2016 | www.webasto.ru |
| --- | --- |

# Указания по безопасности и техобслуживанию

- К использованию на автомобилях, предназначенных для перевозки опасных грузов, допущены подогреватели DBW 2012 и 2022. Они должны использоваться согласно ADR 002 и ADR 003 (Директивам ЕС по автоперевозкам опасных грузов).

- Год первого ввода в эксплуатацию должен быть отмечен на заводской табличке путём стирания с неё остальных обозначений годов.

- Если установка подогревателя сертифицирована авторизованным сервисом "Вебасто", протокол приёмки должен постоянно храниться в автомобиле.

- Претензии по гарантии рассматриваются фирмой "Вебасто", только если нет
доказательств несоблюдения настоящего Руководства и Инструкции по установке, либо проведения ремонтных работ неспециалистами или с использованием неоригинальных запчастей.

- Из-за опасности отравления и удушья подогреватель нельзя включать (в том числе и с программируемого таймера) в закрытых помещениях (например, в гаражах), если в них нет вытяжки. На АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль (вблизи топливных, угольных, древесных или зерновых складов и т.п.), подогреватель также должен быть выключен.

- Отверстия воздухозаборного и выхлопного трубопроводов нужно регулярно проверять и при необходимости прочищать.

- Для профилактики подогреватель нужно ежемесячно включать на 10 мин при холодном двигателе и минимальной мощности вентилятора автомобиля, а раз в год, не позже начала отопительного сезона, проверять на сервисе "Вебасто".

- При появлении сильного дыма, необычных шумах или запахе топлива подогреватель нужно немедленно выключить, заблокировать, удалив предохранитель, и проверить на сервисной станции "Вебасто".

- Температура вокруг блока управления подогревателя не должна превышать 85°C, иначе могут возникнуть необратимые повреждения его электроники.

- Охлаждающая жидкость должна содержать минимум 10% антифриза допущенных марок, ее уровень в контуре должен соответствовать предписанному производителем автомобиля. При обновлении охлаждающей жидкости необходимо тщательно удалить воздух из системы охлаждения автомобиля и из подогревателя, включив его циркуляционный насос (если имеется отдельный выключатель насоса) или сам подогреватель и через 15 - 20 сек выключив его.

- Давление открытия в охладительной системе автомобиля, указываемое, как правило, на пробке радиатора, должно составлять от 0,4 до 2,0 бар рабочего избыточного давления (это же относится и к отдельным отопительным контурам).

- При проведении электросварочных работ в автомобиле для защиты блока управления подогревателя необходимо главный электрический кабель (плюс) отсоединить от автомобильного аккумулятора и заземлить его на корпус.

- Главным выключателем бортовой сети автомобиля можно пользоваться только при опасности, т.к. в этом случае подогреватель выключается сразу, без продувки (возможен перегрев).

- Перед началом отопительного сезона нужно заменять топливный фильтр.

# Модификации

В зависимости от модификации подогреватели оборудуются различными блоками управления, что имеет значение для поиска и устранения неисправностей (см. далее).

| Модель | Блок управления 1553 | Блоки управления "Sensoric" 1563 и 1564 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | до .60 | с .61 |
| 2012 | .02 | с .11 |
| 2020 | до .45 | с .51 |
| 2022 | - | с .01 |
| 300 | до .26 | с .31 |
| 350 | до .10 | с .11 |

# Топливо

Подогреватели DBW работают на дизтопливе из бака автомобиля. При необходимости возможна установка отдельного топливного бака.

Топливо должно соответствовать стандартам DIN 51601 или 51603, а его вязкость не должна превышать 20 сст (т.е. обеспечивать способность к фильтрованию) при любых температурах, при которых предполагается эксплуатация автомобиля. Присадки к топливу негативного воздействия на эксплуатацию подогревателей не оказывают.

При температуре ниже 0°С следует использовать зимнее дизтопливо или смесь летнего дизтоплива с керосином или бензином 1/1, ниже -15°С - смесь зимнего дизтоплива с керосином или бензином 2/1 либо арктическое дизтопливо или чистый керосин. При смене вида топлива подогреватель нужно заранее включить примерно на 15 мин, чтобы его топливная система наполнилась новым топливом.В зависимости от комплектации подогреватель запускается и отключается с переключателя или программируемого таймера.

# Работа

В зависимости от комплектации подогреватель запускается и отключается с переключателя или программируемого таймера.

Перед включением подогревателя штатный подогреватель салона нужно поставить на "тепло", а вентилятор системы отопления – на минимальную мощность.

В автомобилях для перевозки опасных грузов подогреватель (DBW 2012 или 2022) автоматически отключается (с последующей продувкой) при отключении двигателя автомобиля и при включении погрузочно-разгрузочного устройства для перевозимых грузов. Чтобы снова запустить подогреватель после такого отключения, его сначала нужно выключить. Кроме того, в таких автомобилях подогреватель можно запустить только непосредственно из кабины: либо с переключателя, либо с кнопки непосредственного включения на таймере.

По желанию подогреватель может быть оснащен подогревателем форсунки (для работы при низких температурах) и (только подогреватели с блоком управления 1563 "Sensoric") переключателем на режим экономного расхода топлива.

# Управление отопителем, оснащённым трёхвременным таймером

| Трёхвременной таймер | Внимание Обращайте внимание на перевод таймера с летнего на зимнее время и обратно! |
| --- | --- |
| Общие указания | Момент включения отопителя может быть точно установлен на любое время суток от 00.01 до 24.00 в любой из ближайших 7 дней. Можно установить до трёх моментов включения, но активирован из них будет только один. Если отопитель включён, дисплей и кнопки подсвечиваются. Кнопками "ход вперёд" (<) и "ход назад" (>) изменяются мигающие символы; при нажатии на одну из них в течение более 2 сек включается режим быстрого изменения. |
| Включение отопителя | Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ) - отопитель работает непрерывно, пока эта кнопка не будет нажата снова. Автоматически: путём предварительной установки момента включения. |
| Выключение отопителя | Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ). Автоматическое выключение: по окончании запрограммированного времени автоматической работы. Изменение момента автоматического выключения отопителя во время его работы: см. ниже "Изменение остаточного времени" |
| Установка текущего времени | Нажать на кнопку ( (цифры на поле текущего времени мигают), затем кнопками "<" и ">" установить время. Подождать 5 сек (начнет мигать значок дня недели) и кнопками "<" и ">" установить день недели. |
| Вывод времени | При включенном зажигании – по умолчанию, при выключенном зажигании – нажать на кнопку (. |
| Установка момента включения | Нажать на кнопку . Кнопками "ход вперёд" (<) и "ход назад" (>) установить время и день включения (аналогично установке текущего времени). Переход от программы к программе при программировании производится путём нажатия на кнопку . |
| Вывод / стирание программ | Нажимать на кнопку , пока на дисплее не появится нужный номер программы. Для стирания этой программы нажимать на кнопку , пока на дисплее не будет высвечиваться текущее время, но без № программы. |
| Установка длительности работы | Отопитель должен быть выключен. Нажимать на кнопку "<" в течение 3 сек (цифры на поле текущего времени мигают) и кнопками "<" и ">" установить продолжительность работы (от 10 до 120 мин). |
| Изменение остаточного времени | Остаточное время – время, в течение которого отопитель продолжает работать. Оно может быть изменено только при работающем отопителе и выключенном зажигании в диапазоне от 1 до 120 мин. путём нажатия кнопки "<" и ">" |

# Text boxes

( - все модификации,
* - "Sensoric"

выбор программы

непосредств. включение

ход назад

ход вперёд

кнопка текущего
времени

индикатор
работы

день недели
(MO/ DI/ MI/ DO/ FR/ SA/ SO =
 ПН/ ВТ/ СР/ ЧТ/ ПН/ СБ/ ВС)

текущее время

№ программы